ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

(водоснабжение и водоотведение с основами

гидравлики)

Методические указания

к выполнению контрольной работы для студентов

строительных специальностей

заочной и дистанционной формы обучения

2012

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная

академия (СибАДИ)»

Кафедра «Проектирование дорог»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

(водоснабжение и водоотведение с основами

гидравлики)

Методические указания

к выполнению контрольной работы для студентов

строительных специальностей

заочной и дистанционной формы обучения

Составитель Троян Т. П.

Омск

СибАДИ

2012

УДК 625.72

ББК 39311-021

Рецензент канд. с/х. наук, доц. К.Э. Колинченко

Работа одобрена научно-методическим советом направления 270800 «Строительство» в качестве методических указаний.

Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение на основе гидравлики): методические указания к выполнению контрольной работы для студентов строительных специальностей заочной и дистанционной формы обучения / сост.: Т.П. Троян. – Омск: СибАДИ, 2012. – 16 с.

Методические указания по дисциплине «Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение на основе гидравлики)» составлены по одноимённому курсу и являются вспомогательным материалом при выполнении контрольной работы.

Предназначены для студентов заочной и дистанционной формы обучения специальности 270806 - «Автомобильные дороги».

Табл. 11. Ил. -. Библиогр.: 13 назв.

© ФГБОУ ВПО «СибАДИ», 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..….…...…..4

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ………………………..………..….….5

2. ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ……………………………..…………6

2.1. Общие вопросы………………………………………………...………….6

2.2. Вопросы по вариантам……………………………………….......…….…7

3. ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ…………………………………….……..9

4. ЛИТЕРАТУРА………………………………..………..…………………..……..14

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания  к контрольной работе по дисциплине «Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение на основе гидравлики)» рассчитаны на студентов заочной и дистанционной формы обучения по направлению 270800 Строительство (квалификация (степень) бакалавр) профилю «Автомобильные дороги».

Согласно рабочей программе дисциплины, курс лекций предусматривает изучение шести разделов, по каждому из которых составлены контрольные вопросы. Особое внимание рекомендуется уделить шестому разделу, освещающему вопросы гидрологии суши и решение конкретных инженерных задач, связанных с назначением водопропускных отверстий в транспортных сооружениях.

Инженерная гидрология изучает процессы, происходящие в природных водах, в результате взаимодействия их с транспортными и гидротехническими сооружениями. При анализе статистических данных, получаемых при наблюдении за гидрологическими явлениями и процессами, инженерная гидрология применяет аппарат математической статистики для систематизации и использования этих данных в научных и практических целях. В частности, методы математической статистики используются в рекомендациях по определению расчётных гидрологических характеристик при проектировании транспортных сооружений, например, средних годовых, максимальных расходов и наивысших уровней воды в реках.

Инженерная гидрология разрабатывает специальные методы, основанные на анализе происхождения стока, позволяющие определить расчётные гидрологические характеристики при отсутствии данных наблюдений или при их недостаточности.

Важное место в инженерной гидрологии занимает тема, связанная с изучением изменений русловых процессов под влиянием строительства транспортных сооружений. К ним относятся: занесение донными и заиление взвешенными наносами водопроводящих сооружений, местные и общие размывы речного русла у мостовых переходов.

В дорожно-мостовом строительстве необходимость использовать различные параметры потока возникает на стадии изысканий автомобильных и железных дорог, при их проектировании, разработке проектов организации строительства дорог, водопропускных труб, мостов и других дорожных водопроводящих сооружений. Гидрологические данные широко используются и во время их строительства и эксплуатации. Чтобы рационально проектировать, строить и эксплуатировать автомобильные дороги, требуются за длительный период подробные сведения о гидрологическом режиме водных объектов, вблизи которых они расположены или пересекают их. Гидрологическими и гидравлическими факторами определяются генеральные размеры сооружений: отверстий мостов и труб, глубина заложения фундаментов опор мостов, отметки бровок земляного полотна, способы крепления откосов полотна, размеры различных сооружений для обеспечения стабильности земляного полотна.

Запроектированный мостовой переход через водоток, включающий мост, подходные насыпи и регуляционные сооружения (струенаправляющие дамбы), должен обеспечивать безопасный пропуск высоких вод и ледохода. При взаимодействии потока с сооружениями мостового перехода возникают интенсивные размывы русла вследствие стеснения потока, которые также должны быть учтены при проектировании мостов. Размывы русел возникают и в нижних бьефах водопропускных труб.

Служба эксплуатации дорог использует гидрологическую информацию и прогнозы о прохождении паводков и селевых потоков, об образовании, развитии и разрушении заторов льда на участках их влияния на сооружения автомобильных  дорог, об интенсивных размывах русел и др.

Чтобы определить возможные пределы изменения характеристик потока и их средние значения, необходимы непрерывные гидрометрические работы в течение нескольких десятков лет. С производством гидрометеорологических изысканий при проектировании инженерных сооружений студенты заочной и дистанционной формы обучения ознакомились в период учебной гидрологической практики.

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

На дисциплину «Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение на основе гидравлики)» учебным планом студентам отводится 108 часов. В них входит небольшой курс лекций (4 часа), лабораторные занятия (8 часов) и самостоятельная работа (96 часов), которая включает выполнение одной контрольной работы.

Задание для контрольной работы состоит из вопросов и задач. Вопросы разделены на две части. Первая часть – общие вопросы, охватывающие основные положения курса. На эти вопросы должен ответить каждый студент. Вторая часть вопросов дана по вариантам. Эти вопросы затрагивают сравнительно узкие темы, но более углублённо. Каждый студент отвечает на вопросы только своего варианта. По вариантам даны и задачи.

Вариант вопросов выбирается в соответствии с последней цифрой шифра студента (табл. 1). Вариант задач выбирается по предпоследней цифре того же шифра. Например,  шифр 42-03 соответствует второму (2) варианту вопросов под номерами 2, 12, 22, 32, 42 и четвёртому (4) варианту задач.

Оформление каждого пункта контрольного задания должно начинаться с указания номера и полного текста вопроса. И только затем следует давать краткий, но чёткий и прямой ответ на поставленный вопрос. Ответы на вопросы желательно иллюстрировать схемами.

2. ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Для ответа на вопросы студенты могут воспользоваться любой учебной, технической и научной литературой, включающей разделы водоснабжения, водоотведения, аодопонижения и гидрологию суши.

Описание водных ресурсов Земли на момент выполнения контрольной работы желательно взять из современных источников информации, т.е. из отчётов научного географического общества, отчётов ГГИ, информационных справочников, публикуемых в соответствующих журналах и системе Internet.

2.1. Общие вопросы

1. Кратко описать основную нормативную базу для гидравлического расчёта систем водоснабжения. Основные схемы водоснабжения.

2. Кратко описать основную нормативную базу для гидравлического расчёта систем водоотведения. Схемы канализационных сетей.

3. Описать инженерные системы водопонижения.

4. Охарактеризовать количественно водные ресурсы на Земном Шаре, на территории России и конкретно на территории вашего проживания (области).

5. Описать взаимодействие потока, русла и транспортных сооружений.

6. Описать движение наносов и русловые процессы.

2.2. Вопросы по вариантам

1. Описать сеть инженерно-технических подземных коммуникаций.

2. Описать сеть инженерно-технических наземных коммуникаций.

3. Размещение инженерных сетей в плане.

4. Размещение инженерных сетей в вертикальной плоскости.

5. Классификация систем водоснабжения. Основные элементы и оборудование инженерной системы водоснабжения.

6. Оборудование насосных станций.

7. Сооружения для очистки воды. Основные способы очистки воды.

8. Сооружения для очистки воды.

9. Основные схемы водоснабжения.

10. Нормы водопотребления.

11. Категории сточных вод.

12. Нормы водоотведения.

13. Методы очистки сточных вод.

14. Классификация канализационных сетей.

15. Общесплавная система канализации.

16. Раздельная система канализации.

17. Полураздельная система отведения сточных вод.

18. Расчётные расходы сточных вод.

19. Канализационные коллекторы. Колодцы. Канализационные лотки. Дюкеры.

20. Очистные станции.

21. Основные понятия и условия движения грунтовых вод (фильтрация, фильтрующая среда, водопроницаемость грунтов и т.д.).

22. Закон ламинарной фильтрации (закон Дарси).

23. Законы протекания грунтовых вод при турбулентном режимах движения.

24. Горизонтальный и вертикальный дренаж.

25. Фильтрация через земляную насыпь дороги. Депрессионная кривая.

26. Общие схемы водоотводных устройств.

27. Назначение и схемы организации поверхностного водоотвода.

28. Движение поверхностных вод на полосе склона покрытия и в водоотводных лотках.

29. Классификация водоприёмников.

30. Методика расчёта пропускной способности дождеприёмников водоотвода.

31. Уравнения водного баланса для Земного Шара, континента, речного бассейна.

32. Понятие нормы гидрологических величин. Привести примеры нормы стока, нормы снега и т.д. для территории проживания (области).

33. Физико-географические и морфометрические характеристики речных бассейнов.

32. Русло, русловая сеть, речная сеть. Долина и пойма реки.

33. Понятие водосбора. Исток и устье реки. Динамическая ось потока и стрежень реки.

34. Виды питания рек. Привести примеры по рекам, протекающим на территории проживания (области).

35. Фазы водного режима: половодье, паводок, межень. Гидрограф стока. Привести примеры гидрографа стока для реки, протекающей на территории проживания (области).

36. Привести основную терминологию ледового режима рек (забереги, зажор, шуга и т.д.).

37. Объяснить опасность наледей и торосов и воздействие льда на транспортные сооружения.

38. Дать понятие двухфазных, трёхфазных и полифазных потоков (с примерами).

39. Виды наносов.

40. Массовая и объёмная мутность наносов.

41. Расчёт расхода наносов.

42. Геометрическая крупность наносов и гидравлическая крупность наносов.

43. Транспортирующая способность потока.

44. Водная эрозия, и её разновидности.

45. Влияние транспортных сооружений на поверхностный сток.

46. Понятия «русловые деформации» и «русловые образования».

47. Типизация русловых процессов.

48. Стадии меандрирования рек.

49. Русловая многорукавность.

50. Пойменная многорукавность.

51. Деформации речных русел, стеснённых сооружениями мостовых переходов. Постулат Белелюбского.

52. Общий и местный размыв (схемы с примерами).

53. Понятие допускаемой неразмывающей скорости и допускаемой размывающей скорости.

54. Основные гидрологические характеристики, используемые при расчётах транспортных сооружений.

55. Построение гидрографа стока по данным расчёта внутригодового распределения стока

56. Распределение стока по гидрологическим сезонам.

57. Применение математической статистики для определения расчётных гидрологических характеристик

58. Расчёт максимального стока.

59. Основные факторы и типы уровенного режима.

60. Характерные уровни воды.

Таблица 1

Номера вопросов по вариантам

| В а р и а н т ы |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 11 21 31 41 51 | 2 12 22 32 42 52 | 3 13 23 33 43 53 | 4 14 24 34 44 54 | 5 15 25 35 45 55 | 6 16 26 36 46 56 | 7 17 27 37 47 57 | 8 18 28 38 48 58 | 9 19 29 39 49 59 | 10 20 30 40 50 60 |

3. ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

1. По данным табл. 2 построить гистограмму и определить норму стока.

2. По данным табл. 2 построить кривую обеспеченности и определить расход заданной обеспеченности.

3. Используя данные табл. 3, привести  ряд внутригодового распределения стока к расходу заданной обеспеченности и построить гидрогоаф стока.

Каждому варианту соответствуют индивидуальные данные по таблицам 2 и 3.

Вариант 1

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Агитка

в створе юрты Митькинское

| Годы | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 3,15 | 5,21 | 8,46 | 14,40 | 8,00 | 9,29 | 8,53 | 5,02 | 7,23 | 1,22 |
| Годы | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| Qср г м3/с | 2,19 | 5,47 | 13,7 | 13,6 | 7,24 | 10,3 | 9,4 | 4,56 | 3,43 | 3,72 |
| Годы | 1978 | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qср г м3/с | 5,93 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определить расход 75% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Агитка в 1976 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q,м3/с | 1,14 | 0,91 | 0,79 | 12,5 | 8,15 | 3,46 | 4,73 | 2,9 | 2,07 | 1,8 | 1,33 | 1,39 |

Вариант 2

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Иртыш

в створе г. Омск

| Годы | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 590 | 834 | 923 | 793 | 806 | 796 | 735 | 788 | 688 | 782 | 945 |
| Годы | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Qср г м3/с | 1028 | 968 | 835 | 809 | 782 | 674 | 728 | 954 | 972 | 801,9 | 812 |
| Годы | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qср г м3/с | 744 | 783 | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определить расход 50% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Иртыш в 1989 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 438 | 465 | 444 | 1390 | 1990 | 1120 | 788 | 670 | 677 | 744 | 366 | 457 |

Вариант 3

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Иртыш

в створе г. Омск

| Годы | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 916 | 810 | 960 | 841 | 770 | 1307 | 835 | 1139 | 985 | 714 | 500 |
| Годы | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| Qср г м3/с | 858 | 687 | 866 | 1014 | 937 | 843 | 850 | 1317 | 1094 | 965 | 802 |

Определить расход 10% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Иртыш в 1929 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 672 | 688 | 536 | 1460 | 2580 | 2767 | 2190 | 1550 | 910 | 1120 |
| Месяц | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q, м3/с | 630 | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 4

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Иртыш

в створе г. Омск

| Годы | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 676 | 1039 | 749 | 901 | 982 | 1467 | 1130 | 869 | 785 | 651 | 620 |
| Годы | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Qср г м3/с | 740 | 713 | 959 | 761 | 850 | 1039 | 920 | 1103 | 1040 | 1076 | 777 |

Определить расход 60% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Агитка в 1962 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 324 | 387 | 299 | 1140 | 1860 | 1320 | 1010 | 931 | 780 | 621 | 400 | 348 |

Вариант 5

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов

на реке Тартас в створе с. Шипицино

| Годы | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 8,07 | 9,77 | 19,7 | 23,6 | 22,1 | 4,48 | 7,77 | 12,5 | 9,58 | 15,1 | 1,99 |
| Годы | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |  |  |  |
| Qср г м3/с | 1,82 | 11,8 | 14,4 | 24,6 | 21,9 | 23,8 | 16,1 | 22,6 |  |  |  |

Определить расход 50% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Тартас в 1972 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 1,68 | 1,22 | 1,2 | 16,7 | 38,2 | 34,5 | 87,8 | 23,1 | 14,2 | 24,2 | 15,2 | 5,35 |

Вариант 6

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов

на реке Омь в створе г. Калачинск

| Годы | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 29,3 | 97,3 | 176 | 181 | 131 | 77,3 | 50,4 | 15,1 | 17,6 | 14,2 | 20,5 |
| Годы | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |  |  |  |  |
| Qср г, м3/с | 10,1 | 24,4 | 32,2 | 55,3 | 89,5 | 89,0 | 22,8 |  |  |  |  |

Определить расход 75% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Омь в 1953 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 3,15 | 2,96 | 4,49 | 26,1 | 111 | 30 | 8,86 | 7,55 | 6,19 | 6,22 | 1,75 | 2,51 |

Вариант 7

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Уй

в створе с. Никифоровка

| Годы | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 2,39 | 3,12 | 5,55 | 3,34 | 3,8 | 8,55 | 5,48 | 3,77 | 2,65 | 5,62 | 3,86 |
| Годы | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |  |
| Qср г м3/с | 3,00 | 0,88 | 1,00 | 3,62 | 8,49 | 6,80 | 3,37 | 4,25 | 3,34 | 5,36 |  |

Определить расход 80% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Уй в 1963 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 1,16 | 0,84 | 0,8 | 6,23 | 9,24 | 4,15 | 1,47 | 1,73 | 1,42 | 1,8 | 1,72 | 1,29 |

Вариант 8

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Тартас

в створе с. Венгерово

| Годы | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 22,8 | 10,6 | 42,1 | 20,1 | 27,2 | 14,2 | 15,0 | 35,8 | 44 | 58,3 | 40,5 |
| Годы | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| Qср г м3/с | 24,1 | 18,3 | 5,68 | 6,75 | 4,58 | 6,86 | 3,95 | 9,63 | 12,2 | 21,8 | 36,6 |
| Годы | 1961 | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qср г м3/с | 42,7 | 6,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определить расход 75% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Тартас в 1957 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 1,79 | 1,41 | 1,54 | 15,2 | 38,2 | 13,1 | 9,79 | 9,34 | 11,1 | 5,61 | 5,43 | 3,01 |

Вариант 9

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Тартас

в створе с. Северное

| Годы | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 25,7 | 20,2 | 12,4 | 9,96 | 2,74 | 4,1 | 2,28 | 3,12 | 1,75 | 5,54 | 7,86 |
| Годы | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| Qср г м3/с | 17,4 | 21,1 | 15,4 | 1,76 | 5,43 | 8,72 | 6,74 | 13 | 0,79 | 0,88 | 9,82 |
| Годы | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |  |
| Qср г м3/с | 13,1 | 22,7 | 17,3 | 19 | 12,5 | 20,1 | 5,29 | 3,96 | 6,58 | 19,8 |  |

Определить расход 75% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Тартас в 1953 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 13,9 | 27,6 | 2,3 | 1,7 | 0,73 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,28 |

Вариант 10

Таблица 2

Многолетний ряд среднегодовых расходов на реке Тым

в створе с. Напас

| Годы | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qср г, м3/с | 181,4 | 216 | 231,8 | 210,9 | 206,5 | 174,2 | 169,4 | 135,3 | 149,1 | 140,8 |
| Годы | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
| Qср г м3/с | 136,8 | 166 | 172,6 | 180,2 | 231,5 | 222,2 | 179,7 | 170,8 | 167,5 | 147,0 |
| Годы | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
| Qср г м3/с | 214,1 | 122,6 | 151,6 | 159,4 | 183,9 | 167,4 | 150,1 | 199,4 | 146,7 | 210,0 |

Определить расход 80% обеспеченности.

Таблица 3

Внутригодовое распределение стока на реке Тым в 1964 году

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 62,5 | 58,8 | 57,1 | 60,9 | 350 | 556 | 170 | 102 | 93,6 | 96,7 | 85 | 71,2 |

Гидрограф стока рекомендуется строить на миллиметровой бумаге формата А4 с обязательным указанием  месяцев года.

4. ЛИТЕРАТУРА

При выполнении контрольной работы рекомендуется использовать следующую литературу для ответа на вопросы:

а) основная литература

1. Ухин Б.В. Инженерная гидравлика: учебное пособие для вузов / Б.В. Ухин, Ю.Ф. Мельников. – М.: Изд. Ассоциация Строительных вузов, 2007. - 344 с.

2. Скворцов Л.С. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: учебное пособие для вузов: / Л.С. Скворцов, Ф.М. Долгачев, П.Д. Викулин и др. – М.: Архитектура-С, 2008. – 256 с.

б) дополнительная литература

1. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: учебное пособие для вузов / В.И. Калицун, В.С. Кедров, Ю.М. Ласков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2001. – 397 с.

2. Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия: учеб. для вузов: В 2 ч. / Н.М. Константинов, Н.А. Петров, Л.И. Высоцкий. – М.: Высшая школа, 1987. – Ч. 2. –  431 с.

3. Перевозников Б.Ф. Дорожно-мостовая гидрология: справ. / Б.Ф. Перевозников, С.М. Бликштейн, М.П. Соколов. – М.: Транспорт, 1983. – 200 с.

4. Перевозников Б.Ф. Водоотвод с автомобильных дорог: учебное пособие / Б.Ф. Перевозников. – М.: Транспорт, 1982. – 190 с.

5. Андреев О. В. Проектирование мостовых переходов: учебное пособие / О.В. Андреев. – М.: Транспорт, 1980. –  215 с.

При решении задач рекомендуется изучить нормативный документ СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик», а также использовать следующую литературу:

а) основная литература

1. Методические рекомендации по определению расчётных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических наблюдений / ГГИ. – Нижний Новгород.: Вектор-ТиС, 2007. – 134 с.

2. Орлов В.Г. Основы инженерной гидрологии: учебное пособие / В.Г. Орлов, А.В. Сикан. – Ростов н/Д.: Феникс, СПб.: Северо-Запад, 2009. – 192 с.

б) дополнительная литература

1. Михалёв М. А. Инженерная гидрология: учебное пособие / М.А. Михалёв. – СПб.: СПбГПУ, 2003. –  360 с.

2. Пособие по определению расчётных  гидрологических характеристик / ГГИ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.- 448 с.

3. Пособие по гидравлическим расчётам малых водопропускных сооружений / под ред. Г.Я. Волченкова. – М.: Транспорт, 1992. – 408 с.

Учебное издание

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(водоснабжение и водоотведение с основами

гидравлики)

Методические указания

к выполнению контрольной работы для студентов

строительных специальностей

заочной и дистанционной формы обучения

Составитель: Тамара Петровна Троян,

***

Редактор Е.В. Садина

***

Подписано к печати___ .___. 2012

Формат 6090 1/16. Бумага писчая

Оперативный способ печати

Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л._, уч.-изд. л. _

Тираж 150 экз. Заказ №__

Издательство СибАДИ

644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, 10

Отпечатано в подразделении ОП издательства СибАДИ