Задание №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ

ПАРА ВО ВНЕШНЕЙ ПАРОВОЙ ЕМКОСТИ

Цель работы – разработка и исследование модели системы управления давлением пара во внешней паровой (мкости турбомашинного комплекса, отвечающей поставленным требованиям.

Математическая модель системы управления давлением пара

во внешней паровой (мкости (неизменяемая часть)

Причинно-следственная математическая модель задается дифференциальными и алгебраическими уравнениями, а также табличными характеристиками, представленными в относительных величинах.

1. Уравнения объекта управления

Объект управления определяется следующими уравнениями:

уравнение внешнего парового объема

,

где  с – постоянная времени паровой емкости;  – давление пара, создаваемого во внешней паровой емкости (внешнем паровом объеме (ВПО));  – постоянное воздействие от паропроизводящей установки (котла), ;  – расход пара через клапан травления;  – расход пара через регулировочный клапан (=1 – номинальное значение);

уравнение клапана травления

,

где  – характеристика клапана травления, задается (см. вариант задания):

1) в табличном виде

Таблица

|  | 0 | 0,075 | 0,100 | 0,275 | 0,375 | 0,450 | 0,650 | 0,775 | 0,875 | 1,000 | 1,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,019 | 0,032 | 0,130 | 0,227 | 0,357 | 0,650 | 0,810 | 0,940 | 1,000 | 1,040 |

2) в аналитическом виде:

А.

Б.

В.

2. Уравнения исполнительного механизма, преобразователя и

элемента сравнения

Уравнение исполнительного механизма (сервомотора), обеспечивающего перемещение клапана травления

,

где  с – постоянная времени сервомотора;  – перемещение клапана, причем ;  – перемещение золотника сервомотора;

уравнение электромеханического преобразователя

,

где  с – постоянная времени электромеханического преобразователя;  – коэффициент затухания;  – управляющее напряжение регулятора ;

уравнение элемента сравнения

,

где  – постоянное задающее воздействие от задатчика, .

Начальные условия, соответствующие номинальному режиму:

Управляющее устройство (регулятор), передаточная функция  которого подлежит определению, должно обеспечивать требуемое поведение системы при различных значениях расхода пара  (в зависимости от варианта задания) через регулировочный клапан, причем статическая ошибка нулевая.

Варианты задания

| № варианта | Форма задания и вид расходной характеристики регулирующего клапана | Постоянная времени , с | Расход пара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Табличная | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Аналитическая, А | 2,0 | 0,5 |
| 3 | Аналитическая, Б | 1,3 | 0,25 |
| 4 | Аналитическая, В | 1,5 | 0,1 |
| 5 | Табличная | 1,6 | 0,3 |
| 6 | Аналитическая, А | 0,8 | 0,5 |
| 7 | Аналитическая, Б | 1,2 | 0,35 |
| 8 | Аналитическая, В | 1,8 | 0,2 |
| 9 | Табличная | 0,6 | 0,2 |
| 10 | Аналитическая, А | 1,1 | 0,4 |
| 11 | Аналитическая, Б | 1,3 | 0,4 |
| 12 | Аналитическая, В | 1,6 | 0,25 |
| 13 | Табличная | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Аналитическая, А | 0,9 | 0,3 |
| 15 | Аналитическая, Б | 1,4 | 0,4 |
| 16 | Аналитическая, В | 1,7 | 0,2 |
| 17 | Табличная | 1,8 | 0,1 |
| 18 | Аналитическая, А | 0,6 | 0,1 |
| 19 | Аналитическая, Б | 1,2 | 0,2 |
| 20 | Аналитическая, В | 2,0 | 0,35 |
| 21 | Табличная | 1,5 | 0,3 |
| 22 | Аналитическая, А | 1,8 | 0,1 |
| 23 | Аналитическая, Б | 0,8 | 0,1 |
| 24 | Аналитическая, В | 0,5 | 0,3 |