| LINE SYNCHRONIZATION SYSTEM With this system any sector of the line is not allowed to disturb the flow of the whole line. When it is needed to intervene one of the sectors, the other sectors which have finished their operation, are not going to release the batteries but hold them until the stand by stop button is released. Whereas those which have not finished their operation, will continue until the completion of the operation, and wait for the stand by stop button to be released. CODING AND NUMBERING MACHINE Automatic operation Suitable to produce 1x6, 2x3, 3x2 batteries Special manually adjusted date coding device Special auto numbering machine Temperature controller and indicator Timer for stamping head Timer for battery releasing Adjustable stamping head LEAK TESTER Automatic operation Suitable to produce 1x6, 2x3, 3x2 batteries Digital pressure controller and indicator Pressure sensor Leak check Easy pressure regulation system Automatic rejection station HEAT SEALER Automatic operation Suitable to produce 1x6, 2x3, 3x2 batteries Heavy duty construction Digital temperature controller Separate heating and cooling timers INTERCELL WELDER Automatic operation Suitable to produce 1x6, 2x3, 3x2 batteries Servomotor Separate air pressure regulator Complete built-in water cooling system Pressure sensor for cooling line Touch screen operator panel Quick operation: cycle time up to 25 seconds Sound and visual alarm for defective welding Reject station SHORT TESTER Automatic operation Digital voltmeter High voltage testing device Easy voltage adjustment Visual indicators for each test Automatic reject station | СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ ЛИНИИ С помощью этой системы ни один участок линии не может помешать работе всей линии. При необходимости вмешаться в работу одного из участков, другие участки, выполнившие свою операцию, не отпустят батареи, а будут удерживать их, пока не выключится кнопка остановки. В это время участки, которые еще ​​не закончили свою работу, будут продолжать работать до завершения операции, а затем ждать, пока не выключится кнопка остановки. МАШИНА ДЛЯ КОДИРОВКИ И НУМЕРАЦИИ • Автоматический режим работы • Возможность производить батареи 1x6, 2x3, 3x2 •Специальное устройство ручной регулировки кодировки даты •Специальная автоматическая нумеровочная машина • Контроллер температуры и индикатор • Таймер для штампующей головки • Таймер для выпуска батарей • Регулируемая штампующая головка ТЕСТЕР ГЕРМЕТИЧНОСТИ • Автоматический режим работы • Возможность производить батареи 1x6, 2x3, 3x2 • Цифровой контроллер давления и индикатор • Датчик давления • Проверка герметичности • Простая система регулирования давления • Автоматическая станция отбраковки МАШИНА ДЛЯ ПРИВАРКИ КРЫШКИ • Автоматический режим работы • Возможность производить батареи 1x6, 2x3, 3x2 • Сверхмощная конструкция • Цифровой регулятор температуры • Отдельные таймеры нагрева и охлаждения МАШИНА МЕЖКОНТАКТНОЙ СВАРКИ • Автоматический режим работы • Возможность производить батареи 1x6, 2x3, 3x2 • Сервопривод • Отдельный регулятор давления воздуха • Полная встроенная система водяного охлаждения • Датчик давления для линии охлаждения • Сенсорный экран панели оператора • Быстрая работа: время цикла до 25 секунд • Звуковая и визуальная сигнализация при обнаружении дефектной сварки • Отбраковочная станция ТЕСТЕР НА ОТСУТСТВИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ • Автоматический режим работы • Цифровой вольтметр • Тестер высокого напряжения • Легкая регулировка напряжения • Визуальные индикаторы для каждого теста • Автоматическая отбраковочная станция |
| --- | --- |