Практична робота 1

Вивчення та дослідження роботи системи сонячного електропостачання

Мета роботи

- Ознайомитись з принципом роботи фотоелектричної сонячної батареї

- За результатами експерименту провести обчислювання коефіціенту корисної дії фотоелектричної сонячної батареї, термін окупності.

Експериментальна установка

Експериментальна установка включає такі основні елементи: сонячна фотопанель, сонячний імітатор, блок управління.

Блок управління проводить заміри наступних параметрів, які використовуються при розрахунках:

- Напруги, яку розвиває фото панель Uфп, В;

- Сили електричного струму на навантаженні, яке підключене до фотопанелі Iфп, А;

- Густини потоку випромінювання Iт, Вт/м2;

- ККД колектора розраховують по наступній формулі:

де: Sфп – площа фото панелі.

Технічні данні експериментального сонячного колектора:

- Модель SIMENS RS-50

- Паспортна потужність, Р = 50 Вт

- Фотоелектрична панель має 18 кіл, діаметром 0,15 м.

Експериментальні данні

Отриманні данні в ході проведення лабораторної роботи, додаються до таблиці 1.

Таблиця 1 - Данні експерименту

| № | Iт, Вт/м2 | Uфп, В | Iфп, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 16,0 | 1,25 |
| 2 | 700 | 9,2 | 0,75 |
| 3 | 600 | 5,8 | 0,4 |
| 4 | 500 | 4,5 | 0,35 |
| 5 | 400 | 3,5 | 0,3 |

Хід виконання та проведення практичної роботи

- Знайдемо площу фотоелектричної панелі (сонячної батареї):

м2

де: n – кількість кіл, d – діаметр кола.

- Запускаємо систему сонячного електропостачання в роботу.

- Встановлюємо задане значення густини потоку випромінювання: Iт, Вт/м2.

- Знімаємо з датчиків показники:

- Напругу, яку розвиває фотоелектрична панель: Uфп, В

- Силу електричного струму на навантаженні, яке підключене до фото панелі Iфп, А.

- Знімаємо значення густини потоку випромінювання та повторюємо зняття данних (для п`яті положень).

- Знайдемо коефіцієнт дії фотоелектричної батареї, для кожного заміру ККД колектора розрахуємо по формулі:

Для цього, спочатку треба перевести данні зняти з комп`ютера, та занести їх до таблиці 2:

Таблиця 2

| № | Iт, Вт/м2 | Uфп, В | Iфп, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800/ Iт1 | 16,0/ Uфп1 | 1,25/ Iфп1 |
| 2 | 700/ Iт2 | 9,2/ Uфп2 | 0,75/ Iфп2 |
| 3 | 600/ Iт3 | 5,8/ Uфп3 | 0,4/ Iфп3 |
| 4 | 500/ Iт4 | 4,5/ Uфп4 | 0,35/ Iфп4 |
| 5 | 400/ Iт5 | 3,5/ Uфп5 | 0,3/ Iфп5 |

%

%

%

%

%

- За отриманними данними шукаємо середнє значення для: Iт, Uфп, Iфп.

- За допомогою розрахованих середніх значень, отримуємо кінцеві значення Iт, Uфп, Iфп, які необхідні для розрахунку ККД сонячної батареї, та додаємо їх до таблиці 3:

Таблиця 3

| № | Iт, Вт/м2 | Uфп, В | Iфп, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800/ Iтср | 16,0/ Uфпср | 1,25/ Iфпср |
| 2 | 700/ Iтср | 9,2/ Uфпср | 0,75/ Iфпср |
| 3 | 600/ Iтср | 5,8/ Uфпср | 0,4/ Iфпср |
| 4 | 500/ Iтср | 4,5/ Uфпср | 0,35/ Iфпср |
| 5 | 400/ Iтср | 3,5/ Uфпср | 0,3/ Iфпср |

- Після розрахунку ККД сонячної батареї для кожного з п`яти замірів, розрахуємо середнє значення ККД фотоелектричної сонячної батареї:

%

- Знайдемо опір фотоелектричної сонячної батареї для кожного заміру по формулі:

Ом

Ом

Ом

Ом

Ом

- Після розрахуємо середнє значення опіру фотоелектричної сонячної батареї:

Ом

- Знайдемо потужність батареї, для кожного заміру по формулі:

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

- Рорахуємо економію сонячної батареї:

кВт∙год/рік

де: k = 1345 кВт∙год/рік∙м2, - сонячна постійна (спадаюча енергія на 1 м2), Sф – площа фотоелектричної панелі (колектора), ηср – середнє значення ККД.

- Виразимо економію сонячної батареї в грошовому еквіваленті:

грн/рік

де: ze – комунальна вартість електроенергії у наступний час (0,2802 грн до 150 кВт).

- При умові що приблизна вартість устаткування 1 м2 колектора становить у теперішній час близько 100 умовних одиниць, розрахуємо вартість устаткування експериментальної лабораторної батареї, та його термін окупності:

рік