Раздел 1. Расчеты с твердым топливом

Топливо: уголь (марка Г, класс Р).

Элементарный состав рабочей массы топлива выбирается по справочникам, в соответствии с заданием.

Таблица 1 – Элементарный состав рабочей массы топлива, %

| Wp | Ap | Spop | Spк | Cp | Hp | Np | Op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | 23,0 | 1,2 | 2,0 | 55,2 | 3,8 | 1,0 | 5,8 |

- Теоретические объемы

  - 1.1 Теоретический объем воздуха

Voв = 0,0889 (Ср + 0,375 Sрор+к) + 0,265 Нр – 0,0333 Ор, м3/кг

Voв = 0,0889 (55,2 + 0,375 (1,2 + 2,0)) + 0,265 · 3,8 – 0,0333 · 5,8 = 6,214 м3/кг

  - 1.2 Теоретический объем продуктов сгорания

- объем азота:

VoN2 = 0,79 Voв + 0,8 Nр/100, м3/кг

VoN2 = 0,79 · 6,214 + 0,8 · 1,0/100 = 84,909 м3/кг

- объем трехатомных газов:

VoRO2 = 0,01866 (Ср + 0,375 Sрор+к), м3/кг

VoRO2 = 0,01866 (55,2 + 0,375 (1,2 + 2,0)) = 1,052 м3/кг

- объем водяных паров:

VoH2O = 0,111 Нp + 0,0124 Wр + 0,0161 Voв, м3/кг

VoH2O = 0,111 · 3,8 + 0,0124 · 8 + 0,0161 · 6,214 = 0,621 м3/кг

- объем дымовых газов:

Voг = VoN2 + VoRO2 + VoH2O, м3/кг

Voг = 84,909 + 1,052 + 0,621 = 86,582 м3/кг

1.3 Расчет энтальпии дымовых газов и воздуха

При расчете энтальпий дымовых газов и воздуха пользуются данными таблицы 2.

Таблица 2 – Энтальпии составляющих дымовых газов и воздуха

| (, ºС | (С()RO2, КДж/м3 | (С()N2, КДж/м3 | (С()H2O, КДж/м3 | (С()в, КДж/м3 | (С()з, КДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 169 | 130 | 151 | 132 | 81 |
| 500 | 996 | 664 | 794 | 684 | 458 |
| 800 | 1704 | 1093 | 1335 | 1130 | 768 |
| 1500 | 3504 | 2164 | 2779 | 2239 | 1758 |
| 2000 | 4843 | 2964 | 3926 | 3064 | 2512 |

1.4 Расчет энтальпий теоретических объемов воздуха

Ioв = Voв (С()в

Ioв 100 = 6,214 · 132 = 820,248 КДж/кг

Ioв 500 = 6,214 · 684 = 4250,376 КДж/кг

Ioв 800 = 6,214 · 1130 = 7021,82 КДж/кг

Ioв 1500 = 6,214 · 2239 = 13913,146 КДж/кг

Ioв 2000 = 6,214 · 3064 = 19039,696 КДж/кг

Результаты расчета заносим в таблицу 3.

Таблица 3 – Энтальпии теоретических объемов воздуха

| (, ºС | 100 | 500 | 800 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ioв, КДж/кг | 820,248 | 4250,376 | 7021,82 | 13913,146 | 19039,696 |

1.5 Расчет энтальпий теоретического объема дымовых газов

Voг = VRO2º(С()RO2 + VN2º(С()N2 + VH2Oº(С()H2O

- энтальпия золы

Iз = аунАр/100 (С()з = В · (С()з

при аун = 0,95

IoRO2 100 = VRO2º(С()СO2 = 1,052 · 169 = 177,788 КДж/кг

IoRO2 500 = VRO2º(С()СO2 = 1,052 · 996 = 1047,792 КДж/кг

IoRO2 800 = VRO2º(С()СO2 = 1,052 · 1704 = 1792,608 КДж/кг

IoRO2 1500 = VRO2º(С()СO2 = 1,052 · 3504 = 3686,208 КДж/кг

IoRO2 2000 = VRO2º(С()СO2 = 1,052 · 4843 = 5094,836 КДж/кг

IoN2 100 = VN2º(С()N2 = 84,909 · 130 = 11038,17 КДж/кг

IoN2 500 = VN2º(С()N2 = 84,909 · 664 = 56379,576 КДж/кг

IoN2 800 = VN2º(С()N2 = 84,909 · 1093 = 92805,537 КДж/кг

IoN2 1500 = VN2º(С()N2 = 84,909 · 2164 = 183743,07 КДж/кг

IoN2 2000 = VN2º(С()N2 = 84,909 · 2964 = 251670,27 КДж/кг

IoH2O 100 = VH2Oº(С()H2O = 0,621 · 151 = 93,771 КДж/кг

IoH2O 500 = VH2Oº(С()H2O = 0,621 · 794 = 493,074 КДж/кг

IoH2O 800 = VH2Oº(С()H2O = 0,621 · 1335 = 829,035 КДж/кг

IoH2O 1500 = VH2Oº(С()H2O = 0,621 · 2779 = 1725,759 КДж/кг

IoH20 2000 = VH2Oº(С()H2O = 0,621 · 3926 = 2438,046 КДж/кг

Ioг 100 = IoRO2 + + IoN2 + +IoH2O = 177,788 + 11038,17 + 93,771 = 11309,729 КДж/кг

Ioг 500 = IoRO2 + + IoN2 + +IoH2O = 1047,792 + 56379,576 + 493,074 = 57920,442 КДж/кг

Ioг 800 = IoRO2 + + IoN2 + +IoH2O = 1792,608 + 92805,537 + 829,035 = 95427,18 КДж/кг

Ioг 1500 = IoRO2 + + IoN2 + +IoH2O = 3686,208 + 183743,07 + 1725,759 = 189155,02 КДж/кг

Ioг 2000 = IoRO2 + + IoN2 + +IoH2O = 5094,836 + 251670,27 + 2438,046 = 259203,14 КДж/кг

Iºз 100 = (С()з · В = 0,95 · 23,0 / 100 · 81 = 0,0027 КДж/кг

Iºз 500 = (С()з · В = 0,95 · 23,0 / 100 · 458 = 0,00048 КДж/кг

Iºз 800 = (С()з · В = 0,95 · 23,0 / 100 · 768 = 0,00028 КДж/кг

Iºз 1500 = (С()з · В = 0,95 · 23,0 / 100 · 1758 = 0,00012 КДж/кг

Iºз 2000 = (С()з · В = 0,95 · 23,0 / 100 · 2512 = 0,000087 КДж/кг

Результаты расчета заносим в таблицу 4.

Таблица 4 – Энтальпии теоретических объемов дымовых газов

| (, ºС | 100 | 500 | 800 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IoRO2, КДж/кг | 177,788 | 1047,792 | 1792,608 | 3686,208 | 5094,836 |
| IoN2, КДж/кг | 11038,17 | 56379,576 | 92805,537 | 183743,07 | 251670,27 |
| IoH2O, КДж/кг | 93,771 | 493,074 | 829,035 | 1725,759 | 2438,046 |
| Ioг = IoRO2 + + IoN2 + +IoH2O, КДж/кг | 11309,729 | 57920,442 | 95427,18 | 189155,02 | 259203,14 |
| Ioз, КДж/кг | 0,0027 | 0,00048 | 0,00028 | 0,00012 | 0,000087 |

1.6 Расчет энтальпий действительных объемов газов

Коэффициент избытка воздуха в топке

αт = 1,25 – задано

- в 1 газоходе

α1 = αт + Δα1 = 1,25 + 0,08 = 1,33

- во 2 газоходе

Α2 = α1 + Δα2 = 1,33 + 0,06 = 1,39